蜂窝填料技术要求

一、供货范围及主要技术参数

蜂窝填料供货及现场更换、废料处置

体   积：22m³              材   质：PP

孔 径 ：Φ35mm              斜管安装角度：66°

填料片厚度：≥0.4mm         斜管长度：1.0m

沉淀池外形尺寸：7200×3000×4200mm

二、除按上述标准，规定制造外，还需知晓、履行如下合同内约定条件。

1、安装单位符合买方安全要求

2、施工技术要求，沉淀池内填料仅1层，本次是拆除旧填料，安装新填料。

3、废料处置要求：拆除的废料由卖方负责清理处置，处置方式为中标方回收处理或粉碎后转运至买方指定的地点入窑焚烧（开窑后一周内由卖方安排专人负责焚烧完毕）。如在施工现场粉碎，各种措施、方案要符合买方环保、安全要求。

4、卖方预算、报价时需考虑下列第三条的安全、环保、保卫措施费用。中标后，下列两个附件和合同具有同等法律效应。

三、验收：

填料更换完成后，初步视检验收，无塌陷、无变形，布置紧密。通水后，无漂浮，无塌陷，无变形。待回转窑投料，施工方将旧料焚烧完成后，共同签验收合格表。

四、卖方负责安装完成后，验收合格付款至90%，10%作为质保金。

安装单位安全资质和安全条件审查内容

1、营业执照；

2、资质证书；

3、法人代表授权委托书；

4、法人代表或其委托代理人身份证、委托代理人与委托单位签订的劳动合同、社会保险缴费证明；

5、拟进场作业人员缴纳工伤保险或人身意外伤害险证明；人均≥100万元。